## Slide 1: Bilgisayar Grafikleri Dr.Cengiz Güngör
3 Boyutlu Nesne Gösterimleri

## Slide 2: Poligon Yüzeyler
Tipik ASE veya OBJ uzantılı dosya içeriği:
NOKTALAR TABLOSU
V1: x1 y1 z1
V2: x2 y2 z2
V3: x3 y3 z3
V4: x4 y4 z4
V5: x5 y5 z5
POLİGON TABLOSU
S1 : V 1 V 2 V 3
S2 : V 1 V 3 V 4
S1
S2
V2
V1
V3
V4

## Slide 3: Toyota_Prius_LBW.obj dosyası : 862.110 satır
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 28.08.2020 15:30:07
mtllib Toyota Prius LBW.mtl
#
# object body_miscw
#
v 0.5847 1.0967 -2.0821
v 0.5813 1.1004 -2.0504
v 0.5834 1.1039 -2.0515
...
# 3272 vertices
vn -0.8615 0.4855 -0.1491
vn -0.9544 0.2833 -0.0945
vn 0.8614 0.4855 -0.1491
...
# 3582 vertex normals
vt 0.1470 1.8739 0.0000
vt 0.1470 1.8740 0.0000
vt 0.1501 1.8740 0.0000
...
# 558 texture coords
o body_miscw
g body_miscw
usemtl plastic2
s 1
f 1/1/1 2/2/2 3/2/1
f 4/3/3 5/3/4 6/4/3
f 7/5/5 8/5/5 9/5/5
...
# 0 polygons - 5900 triangles
#
# object hood_black
#
v 0.6925 0.8555 1.4519
v 0.6889 0.8353 1.5078
v 0.4882 0.7474 1.7056

## Slide 4: OBJ dosyasından model oluşturma…

## Slide 5: Yüzey Eşitlikleri
Bir düzlemsel yüzeyin eşitliği, kenarları (x1, y1, z1), (x2, y2, z2), (x3, y3, z3) iken :
Katsayıları aşağıdaki determinantlarla bulunur:

## Slide 6: Bir Düzlemin Yönü
Eğer poligon kenarları saat yönünün tersinde bir sırayla verilirse, normal vektörü yüzeyden dışarıya doğru, sağ el kuralına göre oluşur.
Yüzey denklemindeki (A, B, C) değerleri normali bize verir.
N=(A, B, C)
x
y
z

## Slide 7: Dörtgenlerden Oluşan Yüzeyler
Merkezi (0.0.0) 'da olan küre için
Ayrıca her köşedeki normal vektörü de 'dir.
P=(x,y,z)
z
x
y
φ
θ
r

## Slide 8: Dörtgenlerden Oluşan Yüzeyler
Amerikan Futbolu Topu : Ellipsoid
z
x
y

## Slide 9: Dörtgenlerden Oluşan Yüzeyler
Simit (ing: Torus)

## Slide 10: Simit (devam)
Koordinat merkezinde dairesel bir yörüngeye sahip bir simit.

## Slide 11: Süper Dörtgen Yüzeyler
Süper Elipse
rx = ry iken s değerinin değişimlerine göre süper elipsler:

## Slide 12: Süper Dörtgen Yüzeyler
İngilizce: Superellipsoid'ler s1 ve s2 üstel değerleri ile oluşturulur:

## Slide 13: Süper Dörtgen Yüzeyler
rx = ry = rz iken s1 ve s2 değerinin değişimlerine göre 3 boyutlu süper elipsler:

## Slide 14: Eğri (Spline) Çizimlerinin Tarihçesi
Draftsman ‘ördek’ ismi verilen ağırlıklarla tahta şeritlere şekil vererek eğri çizmiştir.
Çivi uçlar eğriyi çeken veya iten kontrol noktalarıdırlar.
Şerit kırılmadıkça devamlılık koşullarına uymaktadır.
Ördek (ağırlık)
Ördekler eğriye şekil verir.

## Slide 15: Eğri (Spline) Gösterimleri
Ara değerleri hesaplama (Interpolation)
Yaklaşım (Approximation)
  Kontrol noktaları: Verilen bir nokta seti.
  İnterpolasyon: Her kontrol noktasından geçmesi gereken polinom denklemin çizimi.
  Yaklaşım: Kontrol noktalarından geçmesi gerekmeyen polinom denklemin çizimi.
    Başlangıç ve bitiş hariç hiçbir noktaya değmez.

## Slide 16: İnterpolasyon ve Yaklaşım Eğrileri
Yanda 6 kontrol noktalı interpolasyon ile oluşturulmuş devamlı polinom bölümlere sahip çizim.
Aşağıda 6 kontrol noktalı yaklaşım ile oluşturulmuş devamlı polinom bölümlere sahip çizim.

## Slide 17: Dışbükey Zarf ( İng: Convex Hull )
Zarf: Kontrol noktalarını içine alan bir poligondur.
Zarf, eğrinin veya yüzeyin kontrol noktala-rını içine alan bölgeden sapmasının bir ölçüsünü bize sağlar.

## Slide 18: Dış-bükey zarflar
Aşağıdaki şekilde zarflar kesikli çizgilerle gösterilmiştir.

## Slide 19: Eğri (Spline) Gösterimleri
Parametrik devamlılık koşulları
  Sıfırıncı derece (C0) devamlılık: Sadece eğrilerin birleşmesi yeterlidir.
  Birinci derece (C1) devamlılık: Eğrilerin birleşim noktasında birinci türevler (tanjant çizgileri) eşit olmalıdır.
  İkinci derece (C2) devamlılık: Eğrilerin birleşim noktasında birinci ve ikinci türevler eşit olmalıdır.

## Slide 20: Parametrik devamlılık koşulları
İki eğrinin kesişim noktalarına göre: a) sıfırıncı derece b) birinci derece c) ikinci derece
devamlılıklar.

## Slide 21: Kübik Eğri İnterpolasyon Metotları
Verilen pk kontrol noktaları setini kullanılarak her bir noktadan geçen küçük kübik polinom eğrilerini interpolasyon ile elde ederiz.
Her bir eğri parçası için aşağıdaki 3 eşitliği kullanarak a, b, c ve d değerlerini buluruz.
Böylece n+1 kontrol noktasının arasında kalan n eğri parçası bulunmuş olur.

## Slide 22: Kübik Eğri İnterpolasyon Metotları
Eğrinin matris gösterimi

## Slide 23: Kübik Eğri İnterpolasyon Metotları
Eğri eğrisinin matris gösterimini şöyle elde ettik:
C matrisi olarak açılır.
Mspline bir 4x4 matristir ve geometrik kısıt değerlerini polinom katsayılarına çevirir.
Mgeom bir 4x1 kolon vektörüdür ve kontrol noktaları veya sınır koşullarını içerir.

## Slide 24: Kübik Eğri İnterpolasyon Metotları
Sonuç olarak eğrinin matris gösterimi:
Burada U ve Mspline sabit matrislerdir. Kontrol noktalarına göre değişen Mgeom matrisleridir.

## Slide 25: Kübik Eğri İnterpolasyon Metotları
Kübik eğrinin farklı bir gösterimi:

## Slide 26: Doğal Kübik Eğriler
İki komşu eğrinin birleşim noktasında birinci ve ikinci türevlerinin aynı olduğu bir doğal kübik eğrisi oluşturmak istiyoruz.
Eğer (n+1) üzerinden geçmemiz gereken kontrol noktamız varsa
  n eğri parçası, yani n-1 iç kontrol noktasında 4'er adet sınır koşulu vardır.
  Bu bize 4n-4 eşitlik sağlar.
Biz 4n polinom katsayısı hesaplayacağız.
Başlangıç ve bitiş için iki adet eşitliğe sahibiz.
Elimizde 4n-2 eşitlik var.

## Slide 27: Doğal Kübik Eğriler
Polinom katsayılarınca sağlanan iki adet eşitlik daha bulmalıyız...
Bunun bir yolu p0 ve pn 'de ikinci türevi sıfıra eşitlediğimiz denklemleri eklemektir.
Başka bir yolu da başlangıçtan önce ve bitişten sonra eğrimizi bozmayan iki ek kontrol noktası eklemektir.

## Slide 28: Doğal Kübik Eğriler
Doğal kübik eğrilerin bir dezavantajı herhangi bir kontrol noktası değişirse tüm eğrinin etkilenmesidir.
Yani, doğal kübik eğrileri yerel kontrol sağlamaz.
n+1 kontrol noktasından geçen örnek bir eğri aşağıdaki gibidir:

## Slide 29: 3 Boyutlu Nesne Gösterimleri
Hermite İnterpolasyon

## Slide 30: Hermite İnterpolasyon
Doğal kübik eğrilerin aksine hermite eğrileri yerel kontrol sağlarlar.
  Çünkü her eğri parçası sadece bitiş noktalarındaki koşullarla belirlenir.
bir parametrik kübik fonksiyonu tanımlar ve kontrol noktaları ve 'dir, ek olarak uç noktalardaki türevleri kullanırız.

## Slide 31: Hermite İnterpolasyon
Denklemleri açarsak:

## Slide 32: Hermite İnterpolasyon
Sınır koşullarını matris formatında aşağıdaki gibi gösteririz:
Buradaki katsayıları bulmak için matrisin tersini almalıyız.

## Slide 33: Hermite İnterpolasyon
Sınır koşullarını matris formatında aşağıdaki gibi gösteririz:
Buradaki katsayıları bulmak için matrisin tersini almalıyız.

## Slide 34: Hermite İnterpolasyon
: Hermite matrisidir.

## Slide 35: Hermite İnterpolasyon
Bu ve katsayılarını kullanarak.

## Slide 36: Hermite İnterpolasyon
Polinomlar:
Kaynaştırma fonksiyonları.
İngilizce: Blending functions olarak bilinir.
H0(u)
H2(u)
H3(u)
H1(u)

## Slide 37: Örnek Hermite Eğrileri

## Slide 38: 3 Boyutlu Nesne Gösterimleri
Kardinal Eğrileri

## Slide 39: Kardinal Eğrileri
Bu eğrilerle bitiş noktalarında türev hesaplamamız gerekmiyor.
Hermite eğrilerinden farklı olarak uç noktaların türevleri diğer noktaların yardımıyla bulunur.
t parametresi germe parametresi olarak bilinir. t=0 ise Catmull-Rom eğrileri olarak adlandırılır.

## Slide 40: Kardinal Eğrilerine Bir Örnek
Pk-1
Pk+1
Pk+2
Pk
P'(1)
P'(0)

## Slide 41: Kardinal Eğrileri
Hermite eğrileri ile benzer yollardan gidersek:

## Slide 42: Kardinal Eğrileri
Kardinal kaynaştırma fonksiyonları.
CAR0(u)
CAR1(u)
CAR2(u)
CAR3(u)

## Slide 43: 3 Boyutlu Nesne Gösterimleri
Bezier Eğrileri ve Yüzeyleri

## Slide 44: Bezier Eğrileri ve Yüzeyleri
Bu yaklaşımlı eğri metodu fransız mühendis Pierre Bézier tarafından RENAULT otomobil gövdelerini dizayn etmek için geliştirilmiştir.
Uygulaması kolaydır.
Grafik kütüphanelerinin hemen hepsinde hazır olarak sunulan bir metottur.

## Slide 45: Bezier Eğrileri
Bézier polinomları şu şekilde tanımlanmaktadır:
Burada
ve (Pascal üçgeni sayıları)
Eğri eşitlikleri öz yinelidir (İng: Recurrence):

## Slide 46: Bezier Eğrileri
Parametrik eşitlikler:

## Slide 47
2B Bézier eğrilerine örnekler. Kesikli çizgiler kontrol noktalarının bağlantılarını vermektedir.

## Slide 48: Bezier Eğrilerinin Özellikleri
Bézier eğrisi ilk kontrol noktasından son noktaya doğru çizilmektedir.
Uç noktalarda eğrinin birinci ve ikinci türevleri:

## Slide 49: Bezier Eğrilerinin Özellikleri
Başlangıç ve bitiş aynı olduğunda oluşan bir eğri.
Üst üste iki nokta kullanıldığında oluşan eğri oraya doğru daha fazla yaklaşır.

## Slide 50: Bezier Eğrilerinin Özellikleri
İki Bézier eğrisinin birleşimi
  İlk eğri p0'=p2 de bitiyor.
  Bu noktada sıfırıncı ve birinci devamlılık var.
  İkinci eğri ilkinin devamıymış gibi oluşur.

## Slide 51: Kübik Bezier Eğrileri
Kübik Bézier eğrileri 4 kontrol noktasıyla oluşturulur.

## Slide 52: Kübik Bezier Eğrileri
4 Kübik Bézier kaynaştırma fonksiyonu:

## Slide 53: Kübik Bezier Eğrileri
Uç noktalardaki ilk ve ikinci türevler.

## Slide 54: Kübik Bezier Eğrileri
Kübik Bézier fonksiyonlarının matris formu
  Matrisin tersini aldıktan sonraki halidir.
  İnternette de bulabileceğiniz MBézier matrisidir.

## Slide 55: Bezier Yüzeyleri
Eğrileri u ile parametrik ifade etmiştik. Yüzeyleri u ve v ile parametrik gösterim yapacağız.
Kontrol noktaları (m+1)x(n+1) adettir.

## Slide 56: Örnek Bezier Yüzeyleri
(a) m=3, n=3 ve (b) m=4, n=4 örnek yüzeyler.

## Slide 57: Örnek Bezier Yüzeyleri

## Slide 58: 3 Boyutlu Nesne Gösterimleri
B-spline Eğrileri ve Yüzeyleri

## Slide 59: B-Spline Eğri ve Yüzeyleri
En yaygın kullanılan yöntemdir.
Bézier eğrilerine göre iki avantajı vardır:
  B-spline polinomlarının derecesi kontrol noktalarının sayısından bağımsız seçilebilir.
  B-spline'lar eğrinin yapısı üzerinde yerel kontrol sağlamaktadır.

## Slide 60: B-Spline Eğrileri
B-Spline eğrisi aşağıdaki gibi tanımlanır:

## Slide 61: B-Spline Eğrileri
u parametresini 0..1 ile sınırlamıyor, B- spline parameterlerinin seçimine bağlı.
Kaynaştırma fonksiyonları
  Bk, d derecesi d-1 olan bir polinomdur ve
  Cd-2 devamlılığa sahiptir.
Parametre d bir tamsayıdır ve 2≤ d ≤ n+1 aralığında herhangi bir sayı olabilir.
n+1 kontrol noktası için, eğri n+1 kaynaştırma fonksiyonu tarafından tanımlanır.

## Slide 62: B-Spline Eğrileri
Seçilen bir alt aralığın uç noktaları uj düğüm vektörü (ing: knot vector) olarak adlandırılır.
Tüm u aralığının d alt aralığının her Bk,d fonksiyonu uk 'dan başlar.
uj< uj+1 'dir.
umin ve umax değerleri n ve d 'ye bağlıdır.
u aralığı düğüm vektörü içindeki n+d+1 adet değerle n+1 alt aralığa bölünmüştür.
Her 0/0 terimi 0 değerine atanmıştır.

## Slide 63: B-Spline Eğrileri
{u0 , u1 ... un+d } düğüm vektörleri ile üretilen eğri sadece ud-1 ile un-1 aralığındaki vektörlerce tanımlanır.
Her eğri parçası (art arda iki düğüm değeri arasında kalan) d kontrol noktasından etkilenir.
Her bir kontrol noktası eğrinin formunda en çok d eğri parçasını etkiler.
Her eğri için

## Slide 64: B-Spline Eğrilerinin Özellikleri
(a) daki eğrinin tek bir kontrol noktası değişince, eğrinin bazı parçaları (b) deki gibi değişiyor.

## Slide 65: Düzgün Dağılım, Periyodik B-Spline Eğriler
Eğer düğüm noktaları arasındaki uzaklık (∆u) sabitse, bu noktalardan oluşturulan eğri düzgün dağılım (ing:uniform) B-spline olarak bilinir.
Örnekler:
{-1.5, -1.0, -0.5, 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0}
{0.00, 0.14, 0.28, 0.43, 0.57, 0.71, 0.86, 1.00}
{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

## Slide 66: Düzgün Dağılım, Periyodik B-Spline Eğriler
Düzgün dağılım B-spline'lar periyodik kaynaştırma fonksiyonlarına sahiptirler.
Yani her bir kaynaştırma fonksiyonu basitçe bir öncekinin biraz kaydırılmış halidir:

## Slide 67: Düzgün Dağılım, Periyodik B-Spline Eğriler
n=d=3 ve düzgün dağılım (uniform), tamsayı düğüm vektörü için periyodik B-spline kaynaştırma fonksiyonlarının hesaplanması:
Düğüm vektörü n+d+1=7 düğüm içermelidir:
{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 }
u aralığı: 0 ≤ u ≤ 6 ve n+d = 6 alt aralık vardır.
Her 4 kaynaştırma fonksiyonu, tüm u aralığını d=3 alt aralığa ayrılmaktadır.

## Slide 68: B0,3(u) Kaynaştırma Fonksiyonu

## Slide 69: B0,3(u) Kaynaştırma Fonksiyonu

## Slide 70: B0,3(u) Kaynaştırma Fonksiyonu

## Slide 71: B1,3(u) Kaynaştırma Fonksiyonu

## Slide 72: B2,3(u) Kaynaştırma Fonksiyonu

## Slide 73: B3,3(u) Kaynaştırma Fonksiyonu

## Slide 74: B-Spline Eğrilerinin Özellikleri
n=d=3 ve düzgün dağılım (uniform), tamsayı düğüm vektörü için periyodik B-spline kaynaştırma fonksiyonları.

## Slide 75: B-spline Yüzeyler

## Slide 76: B-spline Yüzeyler

## Slide 77: B-spline Yüzeyler

## Slide 78: 3 Boyutlu Nesne Gösterimleri
Örnek Uygulama: Resim Büyütme

## Slide 79: Kardinal Eğrileri İle Büyütme
İlk adım : y ekseni noktalarını (maviler) siyahlardan elde ederiz.
İkinci adım : x ekseni noktalarını (kırmızılar) mavilerden elde ederiz.
x=1, y=0
x=1, y=0.33 (Bu adresler 3 ile çarpılacak)
x=0, y=0
x=0, y=0
x=1, y=0
x=1, y=1
x=0, y=1
x=0, y=3

## Slide 80: Kardinal Eğrileri İle Bir Resmi 4 Kat Büyütme
Piksel büyütmede 4x4 bloklanma var.
Spline büyütmede yumuşak bir sonuç var.

## Slide 81: 3 Boyutlu Nesne Gösterimleri
OpenGL 3B Nesneleri ve Fonksiyonları

## Slide 82: OpenGL Hazır Çok Yüzlüler
glutWireCube()
glutWireDodecahedron()
glutWireTetrahedron()
glutWireOctahedron()
glutWireIcosahedron()

## Slide 83: GLUT Dörtgen ve Kübik Yüzey Fonksiyonları
Dörtgenlerle oluşturulmuş objeler:
  glutWireSphere / glutSolidSphere
  glutWireCube / glutSolidCube
  glutWireTorus / glutSolidTorus
Kübik yüzeyler:
  glutWireTeapot / glutSolidTeapot

## Slide 84: GLU Dörtgenlerle Oluşturulan Objeler

## Slide 85: GLU Dörtgenlerle Oluşturulan Objeler
Yöntem
  GLUquadricObj *sphere1; sphere1 = gluNewQuadric(); gluQuadricDrawStyle( sphere1, GLU_LINE ); // GLU_POINT, GLU_SILHOUETTE, GLU_FILL gluSphere ( sphere1, r, n, k ); // gluCylinder, gluDisk , gluPartialDisk
  gluQuadricNormals( quadricName, mode ); // GLU_NONE, GLU_FLAT, GLU_SMOOTH
  ...
  gluDeleteQuadric( sphere1 );

## Slide 86: OpenGL Bezier-Eğri Fonksiyonları
#define PSIZE 32
int patchData[PSIZE][4][4] = {
{{0,1,2,3},{4,5,6,7},{8,9,10,11},{12,13,14,15}}, ... };
#define VSIZE 306
double vertexData[VSIZE][3] = {
// Vertex number,x,y,z
{ 1.40000, 0.00000, 2.40000}, ... };
GLfloat vert[4][4][3];
...
glMap2f(GL_MAP2_VERTEX_3,0,1,3,4,0,1,12,4, &vert[0][0][0]);
glEnable(GL_MAP2_VERTEX_3);

## Slide 87: OpenGL Bezier-Eğri Fonksiyonları
for(j=0;j<=8;j++)
{
glBegin(GL_LINE_STRIP);
for(k=0;k<=40;k++)
glEvalCoord2f( GLfloat(k)/40.0, GLfloat(j)/8.0);
glEnd();
glBegin(GL_LINE_STRIP);
for(k=0;k<=40;k++)
glEvalCoord2f( GLfloat(j)/8.0,
GLfloat(k)/40.0);
glEnd();
}
glDisable(GL_MAP2_VERTEX_3);

## Slide 88: Utah Demlik
306 köşe noktası, 32 parça
Eğri (Bezier)